7 / 4 / 03

RESTAURACIONES PROVISORIAS

Las restauraciones provisorias pertenecen a una serie de pasos que son necesarios para lograr restauraciones en block, que van a ir cementadas sobre las piezas dentarias.

Con la Dra. Malon?, nosotros vimos restauraciones de clase II para dientes vitales. Luego que tenemos la preparación dentaria lo que corresponde, el paso siguiente a realizar cualquier restauración, va a ser la realización de la restauración provisoria. Le decimos rest. prov. (RP), aunque luego en el teórico le digamos provisorio (P) nada mas, porque lo hacemos con un acrílico temporario, va a ser una R con las características similares a la restauración definitiva, nada mas que va a ser con acrílico temporario que va a estar determinado tiempo dentro de la cavidad bucal.

Las RP juegan un papel muy importante en el éxito de las etapas que le continúan a la preparación de un block, de él va a depender un montón de funciones que debe de cumplir para que sea posible realizar una correcta toma de impresión y de allí obtener correctos modelos y la preparación del patrón de cera y la restauración colada correspondiente.

Cuando nosotros queremos hacer algo primero tenemos que saber que es lo que queremos hacer, luego ver porque y para que lo hacemos, para por último buscar la mejor manera de lograrlo. Por eso vamos a empezar definiendo lo que es una restauración provisoria.

RESTAURACIÓN PROVISORIA.

DEF: Son recubrimientos temporarios realizados en materiales plásticos que protegen el diente tallado durante el tiempo que media entre la preparación de la rest. definitiva  y su cementado.

Para hacer este tipo de RP necesitamos utilizar materiales rígidos que mantengan una posición determinada en la arcada, y que permita que el paciente cumpla con todas las funciones de masticación total sin que este material se vea alterado por la saliva o por la masticación. Por eso el material de elección con el que contamos son los acrílicos.

OBJETIVOS

1- Biológicos

2- Mecánicos

3- Funcionales

4- Estéticos

5-Higienicos

Para que un provisorio cumpla su función debe seguir determinados objetivos, vamos a ir viéndolos uno a uno.

1- BIOLÓGICOS

- Oponerse al trauma del medio

- Controlar el dolor dentario

- Permitir la recuperación pulpar

- Aislar los canalículos dentinarios

- Mantener o mejorar la salud de los tejidos gingivales

Desde el punto de vista biológico el objetivo que va a cumplir el P en la pieza dentaria va a ser por un lado proteger al órgano dentino pulpar, la pulpa no está expuesta pero tenemos a la dentina expuesta y por lo tanto el órgano dentino pulpar que es sensible cuando queda expuesto al medio bucal, hay diferentes cambios, térmicos, químicos, esa es una de los objetivos que tiene que lograr.

También tenemos que proteger a la encía, un paciente que acumula alimentos ahí no va a permitir nunca tener una encia sana. oponerse al trauma del medio.

Permitir la recuperación pulpar, ustedes saben que todos los tallados dentarios por mas que usemos refrigeración en las turbinas, siempre va a provocar el trauma de este órgano dentino pulpar, y hay que mantenerlo hasta su recuperación.

Va a aislar los canalículos dentinarios del medio ambiente, y va a mantener o mejorar la salud de los tejidos gingivales.

2- MECÁNICOS

- Conservar la posición dentaria

- Proteger al remanente  dentario

Acá hay tres piezas depulpadas talladas, que pasaría si nosotros dejáramos sin protección estas paredes que están debilitadas, ustedes no han tenido teóricos de dientes depulpados pero van a ver en los teóricos que las piezas depulpadas tienen menor resistencia que los dientes vitales porque el largo de la pared va a parecer largo de pared dentaria coronaria a ser una pared radiculo coronaria, o sea se alarga la altura de la pared.

Que pasaría si nosotros dejáramos sin protección estas piezas? con el impacto masticatorio se pueden fracturar estas piezas, que otra cosa sucede si nosotros no devolvemos los puntos de contacto que hay ahí ? van a haber migraciónes tanto hacia mesial, hasta tratar de encontrar las piezas vecinas como hacia oclusal para buscar el contacto con el antagonista. Entonces nosotros vamos a tener que proteger esas piezas con algo rígido y que mantenga esa posición.

3- FUNCIONALES

- Permitir la masticación del lado del tallado

-Permitir la evaluación de la función oclusal

Un objetivo funcional va a ser permitir la masticación del lado tallado.

Otro objetivo va a ser permitir la evaluación de la función oclusal: muchas veces pacientes que tienen alterada su función oclusal por ej. , pacientes que han perdido la dimensión vertical, que han perdido la guía anterior, a través de los provisorios nosotros podemos evaluar la creación de una nueva función oclusal para ese paciente, en forma temporaria, pasa un determinado tiempo, vemos que ese paciente tolera los cambios que nosotros realizamos en su cavidad bucal, y entonces a partir de allí nosotros vamos a ir a hacer la restauración definitiva de acuerdo a ese nuevo esquema oclusal que le creamos a ese paciente, por eso es muy importante realizar restauraciones provisorias.

4 - ESTÉTICOS

- Mantener o mejorar la estética de las piezas dentarias

- Evaluar cambios morfológicos y / o posicionales

Por supuesto que también, si estamos hablando del sector anterior, los provisorios van a cumplir objetivos estéticos, es decir que a través de los provisorios vamos a mantener o mejorar la estética de las piezas dentarias, por lo general siempre va a ser mejorar porque por algo tenemos que hacer restauraciones coronarias totales en el sector anterior, porque muchas veces además de la parte mecánica de las piezas puede haber factores estéticos que indican restauraciones coronarias totales.

Piezas que están en giroverción a través de restauraciones provisorias nosotros podemos llevarla a la posición que queremos y evaluar el cambio estético que se va a producir  través de los provisorios.

5 - HIGIÉNICOS

- Permitir y facilitar la eliminación de la placa bacteriana.

Si nosotros no protegemos ese diente con algo que no permita que se acumule demasiada placa, el paciente se va a ver facilitada su higiene y por lo tanto va a mantener su pieza libre de placa.

Para que las restauraciones provisorias puedan cumplir con todos estos objetivos, lo importante es que tengan determinadas características que las vemos aquí:

CARACTERÍSTICAS

1.	Debe cubrir totalmente el área tallada sin excesos

2.	Reproducir fielmente la preparación dentaria

3.	Restaurar el o los puntos de contacto

4.	Correcta anatomía

5.	Color adecuado

6.	Superficie bien pulida

7.	Firmemente estabilizado

1.	Es decir no pueden quedar sectores de la pieza dentaria sin estar cubierta, es decir dentina expuesta sino no se cumpliría el objetivo de aislación del diente, de los canalículos dentinarios.

2.	Para que pueda mantenerse estable a través del cemento temporario en la cavidad bucal hasta la siguiente sesión.

3.	Para proteger a la encía y permitir que esta mejore si no está en las mejores condiciones.

4.	Para no interferir en la masticación.

5.	Si estamos en el sector anterior.

6.	Para evitar que se acumule placa.

7.	Osea con algún cemento que sea temporario pero que permita que ese provisorio se mantenga el tiempo necesario entre sesión y sesión.

MATERIALES E INSTRUMENTAL

CONFECCIÓN DE LAS RESTAURACIONES PROVISORIAS

Tenemos que utilizar acrílicos de buena calidad, acá no estamos haciendo promoción de ninguna marca comercial pero en el medio es la única que cumple con las condiciones que se necesitan para hacer correctos provisorios, y no es tanto por los provisorios sino cuando vayan a hacer cubetas cofia que es una etapa de las restauraciones coronarias totales, que necesitan hacer algo que se llama pestaña que solamente en materiales de grano fino, como puede ser DURALAY se logra.

Van a necesitar un vasito dapen, un cuentagotas; es importante tener un cuentagotas para no perder cantidad de material, es muy difícil sacar de un frasco que no tenga gotero la cantidad adecuada de líquido para el polvo que necesitamos, vamos a necesitar espátulas para mezclar el polvo y el líquido, paletillas, un bisturí, una tijereta, en el caso de dientes depulpados se van a agregar pernitos metálicos, un lentulo so quieren utilizar la técnica con lentulo, lima. Y luego para recortar el provisorio, para ahuecarlo, para poder revasarlo van a necesitar: fresones para acrílico de metal en pieza de mano, una fresa redonda nº 8 para pieza de mano, un freson de acrílico que es de piedra, alguna freza de pieza de mano para darle la anatomía que puede ser troncocónicas o redondas mas pequeñas que la nº 8. Y después material para pulir que pueden ser discos de lija, conos de fieltro o conos de trapo.

Le tenemos que agregar papel articular porque a todos los P le tenemos que hacer control oclusal.

Ahora vamos a pasar a ver diferentes técnicas para realizar restauraciones provisorias.

TÉCNICAS DE CONFECCIÓN

1.	INMEDIATAS O DIRECTAS

2.	MEDIATAS O INDIRECTAS DIRECTAS

1.	Son aquellas a las que se dan directamente en la pieza en la que se ha realizado el tallado, es en la clínica y en el mismo momento en que se realiza el tallado.

2.	Son aquellas que se hacen sobre un modelo en el laboratorio, y luego las vamos a rebasar cuando vayamos a la clínica a hacer las preparaciones dentarias y solamente rebasamos a los provisorios.

TÉCNICAS INMEDIATAS O DIRECTAS

CLASIFICACIÓN

A- PARCIALES

-3/4

-4/5

-CLASE II

B- TOTALES

-CARILLAS DE DIENTES DE STOCK

-CORONAS DE POLICARBONATOS

-IMPRESIÓN PREVIA AL TALLADO

A- ¿cuándo podemos hacer técnicas inmediatas o directas? En aquellos casos que tenemos una o dos piezas talladas, y que pueden ser restauraciones parciales, es decir aquellas que no abarcan todas las caras del diente como pueden ser una ¾ para el sector anterior, una 4/5 para el sector posterior, o las típicas clase II que son lo que ustedes van a hacer mas comúnmente.

B- Y después restauraciones totales, es decir cuando se va a reconstruir toda la corona, y en ella contamos con 3 técnicas recién mencionadas.

TÉCNICA INMEDIATA O DIRECTA PARCIAL

CLASE II COMPLEJA CON RECUBRIMIENTO OCLUSAL

Tienen la pieza preparada limpia, y previo a la toma de impresión se debe hacer el provisorio, es decir a nadie se le ocurra tomar la impresión y después ponerse a hacer el provisorio. Porque so ustedes toman una impresión a media clase y se pasan un rato largo haciendo la impresión, y después no tienen tiempo para hacer un provisorio correcto, esa impresión ya no les va a servir. Entonces tienen que tener el provisorio en correctas condiciones para después pensar en tomar la impresión.

Más aún cuando ustedes tienen tejidos gingivales alterados, muchas veces van a necesitar realizar primero el provisorio, esperar determinado tiempo, una semana por lo menos, para que los tejidos gingivales se recuperen, para que ustedes puedan tomar correctamente la impresión y eso depende de que el provisorio esté perfectamente adaptado, osea que el provisorio lleva su tiempo, nadie puede hacer el provisorio en menos de 1 hora, al menos ustedes que tienen poca experiencia, siempre cuenten con una hora y media para realizar su provisorio, después, si pueden continuar con la etapa siguiente que corresponde a la impresión, lo hacen, sino dejarán ahí y pasarán en la sesión siguiente a tomar la impresión.

Bueno preparado el diente lo que hacemos es colocar en un vaso dapen una cantidad determinada de polvo, es mejor colocar primero el polvo para que ustedes se vayan dando cuenta cual es la cantidad adecuada para el tamaño de la restauración que ustedes vayan a hacer, ir mojándolo con el líquido hasta que se mojen todas las partículas de polvo. Ahí van a esperar hasta que, ustedes saben que los acrílicos pasan por diferentes etapas, cuando llegan a la etapa masillosa, que ustedes pueden tomarlo con las manos y amasarlo sin que se les pegue en los guantes, ahí amasan, hacen una bolita y presionan contra el diente tallado. Mientras se está en ésta etapa se pueden ir haciendo eliminación de excesos groseros, en este caso con una paletilla. También pueden retirar de boca y cortar con una tijerita y después volver a colocar en boca cuando son excesos groseros.

Una vez que sacaron los excesos groseros piden al paciente que muerda para que ya mas o menos les de una altura oclusal determinada, siempre van a tener que hacer después un control oclusal extricto, pero en esta primera etapa por lo menos ya van a tener una idea mas cercana de lo que va a ser la parte oclusal.

Acá estamos cortando con la tijerita, y luego si los excesos son pocos lo dejamos hasta que llegue a su polimerización total, no es conveniente estar manipulando durante mucho tiempo el provisorio en la mano cuando todavía no polimerizó porque se puede deformar y después no calzar sobre la cavidad. De todas maneras los provisorios necesitan rebasado, como nosotros no tenemos mas continente que el de la mano y el de la mordida del paciente, el provisorio siempre va a quedar desadaptado en la primera instancia, el objetivo en este momento es lograr un continente rígido que luego vamos a rellenar con acrílico para impresionar perfectamente la cavidad.

Osea que en esta etapa no buscamos que quede perfecto, buscamos que si cubra toda la superficie que nosotros queremos cubrir.

Una vez que polimerizó vamos a empezar a recortar. En una primera instancia es bastante difícil porque se abren los bordes que no tienen buen continente, y es bastante difícil ver cuales son los límites, pero si ustedes tienen en mente su tallado por ej. en clase II ustedes saben que tienen una cajita, y por debajo de la caja hay 1,5mm por lo menos de slice en el tallado, por lo tanto, del piso gingival de la caja proximal ustedes tienen que dejar la aleta que va hacia gingival que corresponde a la terminación del slice en gingival. Van recortando con un freson de metal y van afinando esa zona. Si el slice termina a cera perdida, así tiene que quedar el acrílico, terminado a cera perdida. Si dejamos ancho a ese nivel eso va a quedar recostado sobre la encía.

Una vez que recortamos todos los excesos externos, y corroboramos que están mas o menos todos los límites cubiertos vamos a pasar a hacer el rebasado del provisorio, obtener la impresión bien de lo que es la cavidad ya con un continente rígido, y en este caso vamos a utilizar la fresa nº 8 de pieza de mano.

Los provisorios se trabajan con pieza de mano, nadie puede estar haciendo un provisorio con turbina, recortando el P con una turbina, los motivos son 2:

1.	es que van a llevar mucho material, van a barrer zonas que tienen que dejar del acrílico, porque la turbina a alta velocidad no tienen el dominio para el desgaste.

2.	y por el otro lado van a estropear la turbina porque las partículas de acrílico les va a tapar la salida del spray de la turbina, así que no queremos ver turbinas para hacer provisorios. Piezas de mano fresones y fresa nº 8.

Acá lo que estamos haciendo es eliminar toda la superficie interna que corresponde a la caja oclusal y a las cajas proximales.

Vamos a volver a preparar acrílico, lo mejor es que en el momento que se preparo el acrílico si coloque sobre el continente rígido, y con los dedos hacia vestibular y lingual lo mantengamos hasta que el acrílico tome la consistencia masillosa sobre el continente rígido, eso es para mejorar la unió entre los dos acrílicos. Una vez que tomo la etapa plástica vamos a hacer el rebasado. Ahí otra vez, como ya tenemos todos los contornos definidos lo que hacemos es sacar todos los excesos con una paletilla y esperar la polimerización final otra vez.

Acá otra vez el borde gingival volvió a quedar ancho, acá esta la parte gingival de la caja proximal, nosotros vamos a tener que desgastar todo el provisoria hasta dejar esta aleta fina.

Ahí vamos a empezar a hacer todos los recortes, a probar el P, a hacer el control oclusal con papel articular no solamente en oclusión máxima, sino en todas las lateralidades, controlen eso porque muchas veces tienen sobre todo en dientes vitales, a la siguiente sesión el paciente viene con dolor por trauma debido a un P que quedó alto, aveces no en la oclusión sino en alguna lateralidad, sobre todo hoy en día que los pacientes bruxan mucho.

Una vez que controlamos la oclusión lo que vamos a hacer es darle la anatomía final, van a utilizar fresas gruesas troncoconicas de pieza de mano, o piezas redondas mas pequeñas para formar los surcos, y una vez que se conformó la anatomía van a hacer el pulido primero con los fresones piedra de acrílico, luego pueden utilizar conos de fieltro o ruedas de trapo, y si quieren ser mas perfectos sobre todo en el pulido en el sector anterior van a tener que utilizar acrilustre para dejar brillosa la superficie, acrilustre o cualquier otro material que sirva para sacar brillo.

Una vez que esta en esas condiciones recién vamos a pasar al cementado.

Hay muchas cosas que se van a ir repitiendo en cada una de las técnicas pero ustedes tengan en cuenta que todos los pasos que se dieron acá, van a ser iguales para todos. Si yo no les digo hay que controlar la oclusión, ustedes ya sepan que todos los provisorios tienen que estar perfectos de oclusión.

ADAPTACIÓN A NIVEL GINGIVAL:

Las zonas mas críticas cuando hacemos P para clase II es en el sector gingival del slice, lo correcto es que la restauración provisoria llegue perfectamente al límite del tallado cavitario. Acá por ej. hay un exceso tanto hacia gingival como hacia proximal del acrílico, entonces este acrílico va a quedar asentado, va a quedar ocupando un lugar que le pertenece a la papila, entonces esa papila no va a poder recuperarse. Entonces si estaba sana, se va a inflamar luego que ustedes le cementen el provisorio, y si estaba alterada no se va a curar porque va a mantenerse con ese irritante.

En el caso que el provisorio les quede corto la encía va a crecer y va a ocupar el espacio que ustedes dejen libre, con la consiguiente inconveniencia de que cuando ustedes después quieran lograr una correcta retracción gingival de esos tejidos va a ser imposible, muchas veces van a tener que ir a técnicas periodontales como puede ser la gingivectomía para poder retirar esa encía hiperplásica.

En este caso esta separado del diente con lo cual el paciente puede tener molestias porque no todos los cementos temporarios impiden la filtración, sino que además es como una espina que esta irritando el tejido gingival. Se va a dar inflamación e hiperplasia. Entonces a tener en cuenta que el punto crítico de todos los provisorios es la zona gingival.

Esto fue como un repaso de lo que ya vieron. Ahora vamos a empezar a ver las técnicas inmediatas para restauraciones coronarias totales.

TÉCNICAS INMEDIATAS

B- TOTALES

-CARILLAS DE DIENTES DE STOCK

-CORONAS DE POLICARBONATO

-IMPRESIÓN PREVIA AL TALLADO

IMPRESIÓN PREVIA AL TALLADO:

Esta técnica la vamos a realizar cuando tengamos estructura dentaria suficiente, y cuando queremos mantener la forma, la anatomía y la posición de la pieza que vamos a restaurar.

En este caso como ustedes ven acá se va a realizar una restauración coronaria total, es decir el paciente va a perder todo este tejido dentario, pero nosotros vamos a aprovechar previamente para realizar la técnica del provisorio y mantener la forma que tenía la pieza antes de ser destruida. Para eso como acá habían cavidades vamos a rellenar con un material que puede ser cera blanca, acá lo pusimos en cera rosada para que vieran que es lo que está agregado, conformamos nuevamente con paletillas, rellenamos esa zona, no utilicen eugenato porque el eugenato les va a impedir después la polimerización correcta del acrílico, y con una tirita de celuloide conforman de nuevo el diente como si hicieran una restauración de resina o de ionomero.

Una vez que conformaron la pieza le van a tomar la impresión, lo podemos hacer con alginato o con silicona, la silicona masillosa. Una vea polimerizado el material, lo vamos a retirar y vamos a recortar los flancos, vamos a recortar todo lo que sea zonas retentivas y nos impida el reposicionamiento de la impresión en la siguiente etapa. Recortamos los flancos, recortamos troneras de dientes vecinos que puedan estar muy impresionadas en el material, podemos probar la cubeta si vuelven a reposicionarse, y entonces ahí dejamos la impresión de lado y empezamos a hacer el tallado para realizar la restauración depulpada.

En este caso lo que se hizo es tallar el conducto, se va a hacer un perno que va a quedar cementado y luego se va a hacer la restauración coronaria, es lo que nosotros le decimos jacket, es lo que ustedes van a realizar en la clínica. Primero van a tallar el conducto, van a colocar un perno muñón y luego la restauración coronaria.

Una vez que se tallo el conducto y que se tallo la zona coronaria vamos a proceder a hacer el P, imagínense que el paciente no se va a ir así.

Lo que estamos haciendo allí es lubricar o, vamos a decir proteger la encía con vaselina, y vamos a proceder a la preparación del perno guía que nos va a mantener el acrílico que llevemos adentro del conducto. El provisorio este la única manera que tiene de mantenerse es si nosotros le hacemos un perno hacia adentro de la raíz, para ello vamos a utilizar un pernito metálico, el cual puede ser alambre de ortodoncia, el cual lo vamos a cortar de un largo determinado que no interfiera con la oclusión, y le vamos a hacer retenciones horizontales con un disco de carborete montado en pieza de mano, para que retenga por traba al acrílico.

Probamos el largo del perno, lo controlamos tanto que no interfiera en oclusión máxima, como en las lateralidades porque ese perno después va a que dar escondido dentro del provisorio.

Una vez que tenemos preparado el perno, vamos a proceder a preparar el acrílico, y apenas se prepara el acrílico se llena en la impresión el diente que está impresionado previamente, ahí colocan acrílico y luego tenemos que proceder inmediatamente a impresionar el conducto de la pieza tallada. Para eso contamos con dos formas: podemos directamente colocar el acrílico sobre el perno metálico e impresionar directamente, o podemos utilizar la técnica del lentulo. Vamos a ver distintamente las técnicas según vayamos avanzando.

En este caso lo que vamos a hacer es impresionar directamente el conducto con el acrílico colocado  sobre el perno, para eso lo mejor es una vez que se preparó el acrílico cuando lo están llevando a la impresión, ya dejar el perno metálico adentro del vasito dappen, que se vaya pegando el acrílico a él, luego lo conforman y lo llevan a impresionar el conducto. Esto no se saca, no se retira, es una maniobra que hay que hacerla medio rápida porque los acrílicos polimerizan en poco tiempo.

Osea que colocamos el acrílico con el perno e inmediatamente reposicionamos la impresión y dejamos que haya algún exceso que nos vaya indicando por que etapas va pasando el acrílico, siempre recuerden que en boca y cuanto mas encerrado esté el acrílico mas rápido se va a polimerizar, porque polimerizan mas rápido mas rápido con el calor, entonces no hay que esperar a que esté demasiado polimerizado en esa zona para sacarlo porque posiblemente en la raíz ya haya polimerizado totalmente, entonces esto hay que retirarlo antes de la polimerización.

Pueden darse 2 casos cuando ustedes retiran la cubeta puede suceder que: el provisorio venga directamente en la impresión y ahí lo dejamos hasta que polimerize, o que quede en la boca y en este caso nos da algún tiempo, que el acrílico no está todavía demasiado rígido para ir recortando los excesos. Pero por supuesto vamos a retirarlo de boca antes de que llegue a la polimerización final. Si se les queda un provisorio polimerizado dentro del conducto es bastante difícil retirarlo.

Acá tienen el P en la mano, so todavía está polimerizado, acá les parece que es un tiempo eterno, pero no, todo esto se tiene que hacer rápido, pocas veces les da el tiempo para recortar el acrílico, que si todavía está blando lo pueden recortar con una tijerita, y vamos a proceder ahora a sacarle los excesos mas finos con la fresa metálica.

Acá estamos conformando la anatomía y puliéndola, por supuesto que lo que hay que hacer acá son los controles oclusales y el control de ajuste marginal. Si el P no está perfectamente ajustado y no cumple con las condiciones que vimos para clase II, hay que hacerle un rebasado y para eso le desgastamos parte de la zona coronaria por dentro alrededor del perno, colocamos acrílico en ese lugar, y volvemos a posicionar hasta que quede adaptado perfectamente en gingival.

Esta técnica es muy linda porque mantiene la forma dentaria, ahorra tiempo porque es mucho mas rápido tomar solo una impresión que de repente hacer las siguientes preparaciones que vamos a hacer, pero tiene el inconveniente que es mas difícil controlar la polimerización del acrílico dentro de boca, osea no pasarnos y que nos quede el provisorio dentro del conducto.

CARILLAS DE DIENTES DE STOCK:

Ahora vamos a pasar a hablar de otra técnica que es a través de el uso de carillas de dientes de stock, los dientes de stock son los que ustedes usan para prótesis.

En este caso lo que vamos a hacer es desgastar la parte posterior del diente de stock, hasta dejar que quede solamente la zona vestibular. ¿Cuando vamos a utilizar este caso?, lo podemos utilizar en el primer caso de tener la pieza total, sin tomar la impresión, es decir directamente elegir esta técnica y hacerla, pero siempre se da mas cuando el paciente ya viene con el diente tallado o con un provisorio previo que hay que volver a hacer.

Entonces desgastamos la parte de atrás para que no nos interfiera y dejamos solamente la carilla, acá en este caso podemos elegir el color y la forma dentaria y el tamaño. Puede quedar mas estético que en el caso anterior si no logramos igualar el acrílico que preparamos con el color de las piezas del paciente.

Partimos de una pieza que ya está tallada lo mismo que en el caso anterior, vamos a ir recortando la parte gingival además después de recortar la parte palatina, tratando de que en la zona gingival quede lo mejor adaptado el acrílico de este diente, para que después no se vean uniones entre el acrílico de diente y el acrílico de rebasado, y una vez que nos conforma la forma, procedemos a rebasarlo.

Acá estamos humedeciendo con una lima el conducto, y en este caso se eligió la técnica de llevar el acrílico con lentulo adentro del conducto. Ya ven el pernito que ya esta elegido el pernito y acondicionado, y esta técnica tiene el inconveniente de: 1-tener que tener un lentulo en una pieza de mano, en este caso es en una pieza anterior, o en el contraángulo, tienen que medir el largo del conducto, y medir en el lentulo 2mm o 3mm menos que ese largo total, y corroborar que el lentulo esté en la marcha que debe tener, es decir que expulse el material que le van a poner arriba. Esto les va a suceder lo mismo cuando tomen impresión, es un paso crítico porque muchas veces no se dan cuenta, ustedes saben que el micromotor funciona en marcha y contramarcha, si está en la contramarcha, es probable que al introducir el lentulo se enganchen en la gutapercha que queda después del tallado, y venir con la gutapercha  y desobturar el conducto. Esto puede suceder cuando utilizan el lentulo para el provisorio, o cuando lo utilizan para tomar la impresión, que siempre van a mecesitar lentulo y no corroboran que en el contraángulo el lentulo expulse el material.

Otra cosa crítica en este caso es que el diente no tiene que tener anfractuosidades porque sino el acrílico acá, va a quedar bien adherido a las paredes, y apenas tenga cierta rigidez ya va a costar mas retirarlo que si nosotros tratamos de impresionar directamente con el perno.

Una vez que llevamos el acrílico al diente, previamente ya habíamos colocado también el acrílico en la parte posterior de la carilla y llevamos a posición.

Acá estamos viendo después que se retiró, se recortó estamos viendo y probando el ajuste marginal, es muy importante el ajuste marginal cuando estamos tallando restauraciones coronarias totales, sobre todo en el sector anterior, porque si ustedes dejan excesos en la zona gingival vestibular, seguramente que el paciente les va a venir con una retracción gingival en ese sector irreversible. Entonces lo que ustedes antes tenían de margen gingival que correspondía al diente vecino, puede tener una recesión apical de la encía, a veces en gran cantidad por lo que no solo es algo que no se puede hacer, sino que estéticamente le va a quedar muy mal al paciente la restauración definitiva que le hagamos después.

Así que el control en este sector es primordial que el P ajuste perfectamente al hombro sin excesos y sin defectos, lo mismo que les va a complicar después la toma de la impresión.

Bueno acá se le hicieron todos los ajustes, todo lo que se hizo en las técnicas anteriores, y acá está el provisorio cementado.

CORONAS DE POLICARBONATO:

Las coronas de policarbonato son coronas que vienen de un solo color, osea tienen diferentes tamaños la forma generalmente siempre es la misma, nada mas que un poco mas grande o un poco mas chico, y el color siempre es el mismo, entonces eso se podría convertir en una desventaja si pudiera no ser el color que tiene el paciente, en lo demás son muy prácticas, son más prácticas inclusiva que las carillas de dientes de stock. Se compran en las casas dentales.

Acá estamos probando, la corona de policarbonato viene con un manguito para poder maniobrar mejor la coronita, vamos a probar una coronita que mas o menos tenga el ancho M - D del diente homólogo, por supuesto que en gingival siempre van a quedar mas largas entonces vamos a tener que recortar en la zona gingival usando el mismo criterio que los dientes de stock, tratando de que el margen gingival vestibular quede lo mejor posible adaptado a la corona.

Con una rueda, o con un fresón metálico o para acrílico se está cortando el margen gingival, ven que es una corona hueca, una corona pero que no tiene nada en su interior.

Acá se está volviendo a probar hasta que nos conforma su anatomía y la altura que tiene el diente.

Acá también estamos utilizando la técnica de llevar con lentulo el material, osea preparamos el acrílico, primero lo colocamos dentro de la coronita, después vamos a boca cargamos, ya habíamos preparado el perno, cargamos el conducto y vamos a posicionar la corona, cuidando de que el margen gingival quede donde nosotros lo habíamos adaptado. Ahí pueden retirar con una paletilla los excesos.

Hacemos los recortes, vemos si está bien adaptado sino lo podemos volver a rebasar, controlamos la oclusión tanto en oclusión máxima como en lateralidades, y está pronto el provisorio para ser cementado, o para tomar la impresión del conducto si tienen tiempo.

Las coronas totales, jackets, tienen 2 partes; primero se cementa el perno, se toma una impresión para alisar un perno muñón y luego va la restauración coronaria. Una vez que tomaron impresión para realizar el perno muñón y cementan el perno muñón, nosotros ahora tenemos, un muñón que sale hacia la boca, que está anclado adentro del conducto, y tenemos un provisorio con un perno, osea que no podemos volver a colocar el provisorio, lo que vamos a hacer es desgastar ese provisorio internamente y revasarlo,en este caso se está mostrando como con un disco de carborete se corta la parte metálica del perno que está dentro del conducto, luego con una fresa redonda se ahueca todo el provisorio, osea que lo volvemos como si fuera una coronita de policarbonato, desgastamos todo el interior de la corona, y ahí vamos a preparar el acrílico, vamos a probar que la corona quede bien con respecto al perno muñón, vamos a hacer un rebasado. (cambio de lado).

Ustedes van a ver después del tallado de coronas totales un hombro, todo alrededor del perno muñón, éste es el hombro que nosotros tenemos que dejar adaptado el provisorio al hombro de nuestro tallado.

Como en el caso de las claseII vitales en donde la zona crítica era la zona a nivel de gingival de los slice que terminaba en una superficie como a cera perdida, en este caso, restauraciones coronarias totales, la mayoría de las veces se van a hacer con tallado de hombro. El provisorio tiene que estar perfectamente adaptado a ese hombro porque sino va a suceder lo mismo que comentábamos con las clase II vitales, si dejamos el hombro mas ancho en el provisorio, va a estar montado sobre la encía y va a mantener una inflamación gingival que puede hacer llegar hasta a ulcerar la encía. Si lo dejamos en exceso hacia gingival va a alterar la papila porque se va a convertir en una espina constante sobre la papila dentaria, y si lo dejamos sin cubrir totalmente el hombro, lo que vamos a lograr es que esa encía se hiperplasie y cubra el hombro, entonces cuando nosotros retiremos el provisorio y quieramos tomar la impresión, la encía se va a cerrar sobre el hombro y va a ser imposible hacer la retracción gingival correcta.

TÉCNICAS MEDIATAS O INDIRECTAS - DIRECTAS.

A- PARA PRÓTESIS FIJA

B- PARA RESTAURACIONES CORONARIAS TOTALES MÚLTIPLES Y SIMULTÁNEAS

Ahora vamos a dar solamente un ejemplo de técnicas mediatas o indirectas - directas. El concepto es que se hacen en el laboratorio pero luego deben de ser ajustadas en la clínica.

Estas técnicas se pueden usar cuando las restauraciones son mas extensas, se van a realizar mas de una preparación cavitaria, como puede ser para prótesis fija, o para restauraciones coronarias totales múltiples y vitales. Para prótesis fija, el año que viene conocerán las técnicas, y vamos a ver un ejemplo en el caso de restaurar el sector anterior, se van a hacer 4 restauraciones en el sector anterior, entonces hay que planificar el provisorio, no se pueden hacer 4 P en una sesión clínica todos en forma directa porque sería muy complicado, entonces el primer paso que vamos a hacer es tomarle una impresión al paciente, en las condiciones en las que esté, y vamos a ir al laboratorio con un modelo.

En el modelo vamos a reconstruir con cera blanca para que después no manchen el acrílico, no manchen la impresión de alginato que después manche el acrílico.

Esto mismo se podría haber hecho en boca si se hubiera tenido tiempo, como en el caso de impresión previa al tallado que vimos hoy, podríamos haber reconstruido con cera las piezas, haber tomado la impresión, y ya obtener un modelo que sería éste, con los dientes ya como van a quedar al final.

En éste caso se reconstruyó el modelo en el laboratorio, se le toma una impresión a ese modelo y se hace un nuevo modelo, que ahora las piezas están íntegras, y se guarda esa misma impresión en un humedecedor, ustedes saben que para mantener una impresión de alginato en condiciones, se puede colocar adentro de una bolsa de nylon con un algodón mojado que no esté en contacto con el alginato, eso mantiene una humedad que no deja que se deforme demasiado el alginato cuando es por poco tiempo.

Osea que en principio tenemos la impresión de aquel modelo, después se obtuvo éste siguiente modelo, y se guarda la impresión.

Sobre el modelo reconstruido, se va a hacer tallados menores al tallado que después vamos a hacer en boca.

Vamos a aislar ese modelo con un aislante de yeso, vamos a preparar acrílico y a colocar sobre las 4 piezas en la impresión.

Luego reposicionamos la impresión en el modelo que tallamos.

Cuando el acrílico está, mas o menos en una consisitencia que sabemos que no se va a deformar, podemos retirar la impresión, y puede suceder 2 cosas: lo mas factible es que nos quede sobre el modelo, puede venir en la impresión, pero lo mas seguro es que quede sobre el modelo.

Luego se le hacen los recortes de excesos en la zona gingival, luego que polimeriza lo retiramos del modelo.

En este caso tenemos las 4 piezas que las van a mantener juntas, si nosotros quisiéramos podemos separar cada una de las piezas pero tendríamos después que agregarle además del rebasado, agregarle en el punto de contacto, porque cualquier elemento que separe esas piezas va a dejar un diastema entre ellas. En este caso obtamos por dejar las 4 piezas juntas, pero lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos ésta técnica, es además de recortar todos los excesos del margen gingival, recortar la zona, entre pieza y pieza a nivel gingival, donde estaría la papila, por lo mismo que dijimos hoy, no podemos dejar excesos de acrílico que puedan estar manteniendo a esa encía apretada. Eso se puede hacer con discos de carborete, que van dejando las troneras gingivales perfectamente adecuadas para que la papila ocupe el lugar que le corresponde.

Ahí están los modelos reconstruidos, y los provisorios preparados para llevar a la clínica.

En la clínica vamos con estos provisorios, hacemos el tallado, y lo único que nos queda es rebasar con acrílico dentro de éstas coronas, y hacer el rebasado final.

Luego se ve el ajuste, se controla la oclusión.

Estas son algunas técnicas, nosotros le estamos mostrando algunas técnicas, ustedes después pueden inventar otras, o encontrar otras que les queden mas fácil. Teniendo en cuenta cuales son los objetivos del provisorio, aveces pueden hacer alguna variación.

Otra etapa importante de la restauración provisoria es no solamente dejarla perfectamente adaptada, sino que debemos cementarla y que se mantenga en posición entre sesión y sesión.

Si un paciente pierde un P entre sesión y sesión, va a tener muchas alteraciones, es decir todo lo que vimos en los objetivos, es decir, se va a alterar la encía, no va a poder masticar correctamente, va a tener molestias y lo que es mas grave, las piezas se van a mover, y muchas veces si ustedes tomaron la impresión, y el P se pierde, y cambia el diente de posición, seguramente la restauración en block que ustedes van a tener que cementar en la sesión siguiente, no van a poder cementarla porque la pieza se unió al diente vecino, hay que volver a retallar el que estaba entero?, la encía se inflamó, y para poder cementar van a tener que hacer gingivectomía. Los P tienen que mantenerse en posición entre sesión y sesión, le pueden decir al paciente que si se les llega a caer el provisorio, inmediatamente se tiene que comunicar con ustedes, y ustedes ven la forma de volver a cementar ese P.

CEMENTADO DE LAS RESTAURACIONES PROVISORIAS.

PASOS DEL CEMENTADO:

1.	Limpieza y desinfección de las rest. provisorias.

2.	Aislación relativa del campo operatorio. (el cemento tiene que fraguar en condiciones de sequedad)

3.	Preparación del cemento.

4.	Cementado.

5.	Retiro de excesos. (muy importante).	(para esto no solo se necesita una sonda para vestibulas y 							lingual sino el uso de hilo dental para los espacios 								interproximales, es muy común que ustedes eso no lo 							observen y quede impactado el cemento en el espacio 							interproximal, lo cual estaría haciendo la misma función que 						hubiesen dejado excesos de acrílico, eso es muy doloroso y 						les va a traer las mismas alteraciones que si dejaran excesos 						de acrílico, entonces el uso del hilo dental. Es importante 							decirle al paciente que cuando use el hilo dental retire los 							excesos, y se retire el hilo por el costado, que no retire por 							oclusal, porque por mas que lo hagamos perfecto el acrílico, 						los acrílicos nunca van a quedar con el ajuste exacto de lo que 						tiene una incrustación metálica, entonces si el paciente 							engancha con el hilo, puede ser uno de los motivos por el cual 						se decemente. También recordare al paciente que los chicles 						van a ser un enemigo de los provisorios, sobre todo en las 							etapas en donde el tallado no está terminado, no tiene tanta 						retención el P, o cuando estamos usando los materiales que 						damos acá que son a base de zinquenólico que tienen poca 							resistencia, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para 						mantener el P entre sesión y sesión.)

Tenemos varias posibilidades de cementos para cementar el provisorios, y los requisitos que deben de cumplir estos cementos son:

REQUISITOS DE LOS CEMENTOS:

1.	Tener suficiente resistencia.

2.	Producir sedación pulpar.

3.	Buen sellado marginal.

4.	Fácil remoción.

5.	No atacar al acrílico.

1.	Por lo que hemos hablado.

2.	En el caso de los dientes vitales, sobretodo en aquellas piezas que fueron muy traumatizadas en el momento del tallado.

3.	Para que no produzca filtraciones.

4.	Que no nos lleve mucho tiempo clínico retirar el P.

5.	Porque los cementos que contienen eugenol, no permiten la polimerización adecuada de los acrílicos, quizás polimerize en ese momento, pero si después nosotros queremos rebasar el P que está contaminado con eugenol, aveces complica mantener....

Acá se hizo un cuadro comparativo entre cementos que están hechos específicamente para cementar provisorios, cementos para provisorios, que los tenemos con componente de eugenol, o sin componente de eugenol.

Después tenemos otras opciones como por ejemplo los zinquenolicos, que los usamos para tomar impresiones en prótesis completa, oxido de zinc eugenol, o hidróxido de calcio en pasta fraguable.

Vamos a ver como se comportan según los requisitos que les exigimos a los cementos.

En cuanto a sellado marginal, quien no produce sellado marginal son los zinquenólicos regulares, son los peores dentro de esta característica, mientras que el óxido de zinc eugenol, que es el eugenato, que ustedes lo conocen como cemento temporario, como buen sellador, es el mejor, es muy bueno. Los demás están en la clasificación de bueno.

En cuanto a la sedación pulpar, el que produce mejor sedación pulpar es el hidróxido de calcio, osea que si viene un diente ya con algún problemita, o que ustedes lo exigieron mucho, de repente es conveniente utilizar el hidróxido de calcio fraguable, para que sea mas biológico para el órgano dentino pulpar. El zinquenolico es regular, osea que seguimos con las malas condiciones en cuanto al zinquenolico.

En cuanto a la resistencia son todos mas o menos iguales, el peor es el zinquenolico, no tienen resistencia.

En cuanto a la remoción el zinquenólico es el mejor, sale facilísimo, pero así como para nosotros sale facilísimo, también hace perder mucho los provisorios a los pacientes cuando no están hechos adecuadamente, si el P está perfectamente adaptado, el zinquenolico aguanta perfecto una semana, pero muchas veces ustedes no tienen el tiempo y lo hacen así nomás, y corren mayores riesgos con el zinquenolico. En cuanto a remoción muy malo el ZOE, si ustedes retiran un P que está cementado con ZOE, después es muy difícil retirar de la cavidad el eugenato, muchas veces tienen que ir a fresas, y si el tallado está terminado les complica bastante la remoción.

En cuanto al ataque de las resinas, el cemento para P sin eugenol es el que se utiliza. El cemento con eugenol, el zinquenolico y el ZOE, van a atacar el acrílico, mientras que el cemento para P sin eugenol, y el hidróxido de calcio fraguable no van a atacar el acrílico.

CEMENTOS TEMPORARIOS

MATERIALES Y PROPIEDADES

|  | cem. para prov. c/eug. s/eug | zinquenolico | ZNO eugenol | Ca (OH) en pasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sellado marginal | B B | R | MB | B |
| sedación pulpar | B B | R | B | MB |
| Resistencia | B B | R | B | B |
| Remoción | B B | MB | R | B |
| ataque a resinas | SI NO | SI | SI | NO |

FIN.

NATI F.